WOJEWÓDZKI  SZPITAL  OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY

IM.  TADEUSZA  BROWICZA

ul. Św. Floriana 12     85-030 Bydgoszcz

centrala  tel. 52  325-56-00     fax  52  32-55-664

Bydgoszcz 2016.12.13

Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie nr 25/2016/P

Jesteśmy zainteresowani zleceniem wykonania audytu energetycznego węzła cieplnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Audyt energetyczny węzła cieplnego zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenie redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego w PM10. Skonsultowanie audytu 
z doradcami z WFOŚ i GW.

Wykonanie audytu energetycznyego, określającego aktualny stan  budynków użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Św. Floriana 10 oraz 12 w Bydgoszczy, oznaczonych literą „A,B, C,D,E,F”.   Wskazanie w opracowaniu sposoby na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji węzła cieplnego uwzględniającą planowaną modernizację Modernizacja i przebudowa węzła cieplnego ma na  celu uczynienie go bardziej funkcjonalnym, nowoczesnym, a zwłaszcza  energooszczędnym.

Opracowanie ma także na celu dokładne określenie parametrów technicznych i ekonomicznych (kosztorysy) całego zakresu przedsięwzięcia modernizacyjnego. Ma także stanowić wytyczne dla przyszłego  projektu technicznego.

Audyt energetyczny musi być sporządzony w taki sposób aby na jego podstawie możliwe było przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 Termomodernizacja

# Opis węzła

# Węzeł cieplny znajduje się w piwnicy budynku „C”, zasilany jest z sieci KPEC 
w Bydgoszczy. Wężeł stanowi awaryjne źródło ciepła dla budynków szpitala oraz zasila  
w ciepło technologiczne centrale wentylacji mechanicznej w budynku A oraz C. W pomieszczeniu węzła znajduje się wymiennik c.w.u.

# Szpital nie posiada dokumentacji technicznej węzła.

# Należy zapoznać się ze stanem faktycznym oraz wykonać inwentaryzację

# Dane techniczne charakteryzujące obiekty zasilane z węzła cieplnego

# I.  Budynek oznaczony jako „A” (posiada dokumentację techniczną)

# Dane techniczne charakteryzujące obiekt

# Kubatura -10 370m³.

Całkowita powierzchnia użytkowa – 2 092,8m².

Powierzchnia zabudowy – 705,0m².

Budynek wolnostojący, trójkondygnacyjny w całości podpiwniczony.

Wybudowany na przełomie XIX i XX wieku.

Dach dwuspadowy, drewniany, pokryty dachówką ceramiczną karpiówką.

Ściany murowane z cegły ceramicznej.

Stropy nad piwnicą ceramiczny typ Kleina,  nad parterem ceramiczny Ferstera, w wyższych kondygnacjach drewniane.

Klatka schodowa – płyta żelbetowa.

Fundamenty murowane z cegły ceramicznej.

Okna i drzwi drewniane, plastikowe oraz metalowe, indywidualne.

II. Budynek oznaczony jako „B”  (posiada tylko inwentaryzację bez projektów branżowych)

# Dane techniczne charakteryzujące obiekt

# Kubatura -4 466m³

Całkowita powierzchnia ok. 918m² w tym użytkowa – 876,5m²

# Powierzchnia zabudowy – 478,0m²

Budynek wolnostojący, trzy i dwie kondygnacji nadziemnych, częściowo podpiwniczony.

Styl architektoniczny wskazuje, że budynek w latach trzydziestych XX w. został rozbudowany.

Dach nad przychodnią dwuspadowy, drewniany, kryty papą, nad częścią administracyjną drewniany kryty dachówką ceramiczną oraz papą w części dach jednospadowego.

Ściany murowane z cegły ceramicznej.

Fundamenty murowane z cegły ceramicznej.

Stropy w kondygnacjach nadziemnych drewniane, nad piwnicami ceramiczne.

Klatki schodowe drewniane.

Okna i drzwi drewniane, indywidualne.

# III. Budynek oznaczony jako „C” (posiada dokumentację techniczną)

# Dane techniczne charakteryzujące obiekt

# Kubatura -5 608m³

Całkowita powierzchnia ok. 1 385,5m² w tym użytkowa – 1 360,34m²

# Powierzchnia zabudowy – 409,7m²

Budynek wolnostojący, posiada trzy kondygnacje nadziemne w całości podpiwniczony, wybudowany pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. .

Stropodach dwuspadowy z płyt żelbetowych z pustką powietrzną, pokryty papą.

Fundamenty ławy ciągłe żelbetowe.

Ściany nośne i działowe murowane z cegły ceramicznej i gazobetonu.

Ściany podokienne z bloczków betonu komórkowego.

Stropy żelbetowe.

Klatka schodowa żelbetowa, płytowa.

Okna i drzwi metalowe, plastikowe oraz drewniane, typowe.

# IV. Budynek oznaczony jako „D”  (brak dokumentacji technicznej)

# Dane techniczne charakteryzujące obiekt

# Całkowita powierzchnia  zabudowy po rozbiórkach – ok.40,18 m²

Budynek pozostawiony w części porterowej, niepodpiwniczony.

Przypuszczalny czas budowy koniec XIX w. częściowo rozbudowany w późniejszym okresie.

Dach dwuspadowy kryty dachówką

Ściany i fundamenty murowane z cegły ceramicznej

Stropy sklepienie ceramiczne.

# Parter całkowita powierzchnia  - ok. 30.00m²

Rodzaje pomieszczeń –przeznaczone na archiwum.

# V. BUDYNEK -  PAWILON ŁÓŻKOWY oznaczony jako „E” (posiada dokumentację techniczną)

# Dane techniczne charakteryzujące obiekt

Kubatura               - 13 920 m³

Powierzchnia użytkowa   - 3 654,71 m²

Budynek trzypiętrowy, podpiwniczony z wysokim dachem krytym dachówką ceramiczną, połączony łącznikami z budynkiem C i A, wraz z przyległym zadaszonym podjazdem dla karetek oraz fosą od strony południowej.

Rok zakończenia budowy 2011r.

# Opis budowlany.

Budynek w konstrukcji szkieletowej. Główna konstrukcja nośna to słupy żelbetowe na których opierają się podciągi, a na nich stropy żelbetowe wylewane. Ściany szczytowe i klatek schodowych betonowe wylewane. Ściany podłużne-osłonowe z pustaków Porotherm, ocieplone 12cm styropianu. Więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu z dachówki ceramicznej zakładkowej. Ilość i rozpiętość traktów- konstrukcji szkieletowej 6 traktów o rozpiętości 7,2m i 1 trakt o rozpiętości 3,6m. Dach nad częścią główną bloku łóżkowego w konstrukcji drewnianej ocieplonej wełną mineralną 20cm i pokrycie z dachówki ceramicznej w kolorze ciemnoczerwonym. Dach nad łącznikiem od strony zachodniej- płyta żelbetowa ocieplona wełną mineralną i pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Usztywnienie budynku – wieńce, nadproża, stropy, podciągi i ściany. Ławy, stropy fundamentowe żelbetowe z betonu B25 i stali A-III.

Konstrukcja ścian wewnętrznych – cegła ceramiczna , silikatowa oraz beton.

Stolarka drzwiowa. Drzwi do pomieszczeń technicznych i wejściowe do piwnic o odporności ogniowej – stalowe. Elementy wejściowe aluminiowe wypełnione szkłem bezpiecznym. Pozostałe drzwi wewnętrzne drewniane płytowe.

Stolarka okienna z PCW o współczynniku izolacji termicznej k max = 1,5 W/m².

Elewacja południowa wykończona ścianką z cegły ceramicznej licowej mocowanie do ściany konstrukcyjnej na wysokość do II piętra. Powyżej i fragmenty parteru wykończone tynkiem sylikonowo-żywicowym gładkim barwionym. Elewacja północna wykończona płytkami licowymi. Fragmenty elewacji południowej, wschodniej i zachodniej wykończone konstrukcją aluminiową słupowo-ryglową przeszkloną. Łącznik z budynkiem A w poziomie parteru i I piętra (konstrukcja samonośna- płyta  żelbetowa oparta na słupach żelbetowych wykonany w konstrukcji stalowo- aluminiowej ściany i dach przeszklone.

Od strony północnej hala podjazdu dla karetek z płyt poliwęglanowych na konstrukcji stalowej. Od strony południowej wykonana fosa umożliwiająca wejście i komunikację z pomieszczeniami w piwnicy. Konstrukcja fosy żelbetowa obłożona płytkami licowymi.

# VI.  BUDYNEK TECHNICZNY oznaczony jako „F”

# Dane techniczne charakteryzujące obiekt

Kubatura                         - 466,90m²

# Powierzchnia zabudowy – 119,71m²

# Powierzchnia użytkowa  –    73,21m²

Budynek parterowy z dachem płaskim. Budynek posiada rampę wyładowczą dla butli z tlenem. Składa się z rozprężalni gazów medycznych, magazynu butli, stacji sprężarek oraz pomieszczenia agregatu prądotwórczego.

Opis budowlano-konstrukcyjny.

Lawy fundamentowe pod budynkiem o wysokości 40cm z betonu B-15 wylewane.

Ściany fundamentowe- ściany zewnętrzne – warstwowe gr. 45cm.

Ściany nadziemia. Zewnętrzne – warstwowe grubości 45cm składające się ze ściany z gazobetonu gr. 37cm i ocieplenia z 8cm styropianu. Ściany wewnętrzne – z gazobetonu gr. 24cm. Ściana podpierająca rampę wylewana gr 24cm. Ściany attyk – cegła pełna gr. 24cm.

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiami żelbetowe prefabrykowane typu L. Wieńce żelbetowe zbrojone.

Dach. Zadaszenie z elementów konstrukcyjnych stalowych. Dach typu lekkiego – wełna mineralna twarda  TS 120 klejona do blachy trapezowej lepikiem asfaltowym.. Pokrycie stanowi papa bitumiczna termozgrzewalna.

Sufity – płyty kartonowo-gipsowe GKF. Posadzki – stacja sprężarek – płytki ceramiczne; rozprężania, magazyn butli – beton utwardzony litorinem; pomieszczenie agregatu – płytki ceramiczne.

Sciany zewnętrzne obłożone płytkami licowanymi.

Okna z PCV . Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplane.

Wymagany termin realizacji zamówienia – w ciągu 21 dni licząc od daty podpisania umowy

Proszę o podanie całkowitej kwoty za wykonaną usługę obejmującą wszelkie koszty do dnia 23.12.2016r. godz. 10.00 ( wypełnić Formularz oferty ) -  faks nr 52 32-55-664,  t.chmielewski@wsoz.pl , bądź listownie na adres Zamawiającego.

Wybrany zostanie  wykonawca , który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie w/w prac.

Prosimy o podanie następujących danych w składanej ofercie:

- nazwy Wykonawcy …………………………

- adres Wykonawcy ………………………….

- osoba upoważniona do podpisania umowy ……………………………

- NIP Wykonawcy …………………………….

- Regon Wykonawcy ………………………….

- osoba do kontaktu ………………………………. Tel. ………..

- tel/fax ……………………………….

- e- mail ……………………………….

- Wypełniony Formularz oferty

INFORMACJE DODATKOWE:

- TERMIN REALIZACJI -  21 dni licząc od daty podpisania umowy

- PŁATNOŚĆ – przelew 30 dni

- Kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – 1% wartości brutto kontraktu za każdy dzień opóźnienia

- Osoba przewidziana do kontakt w sprawie prowadzonej procedury – p. Tadeusz Chmielewski tel. 52/32 55 654, 507 097 450, t.chmielewski@wsoz.pl

- Osoba przewidziana do kontaktów merytorycznych – p. Tomasz Nowosad

tel. 52 32-55-692

Z poważaniem

Formularz oferty

Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów

Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu

Kontakt tel./fax./e-mail

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko służbowe w sprawie prowadzonej procedury

...........................................					..................................

(miejsce i data podpisania)					(podpis i pieczątka)

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza

ul. Św. Floriana 12

85-030 Bydgoszcz

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zadanie:

„Wykonanie audytu energetycznego węzła cieplnego”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym podanym w zaproszeniu do składania ofert za łączną kwotę:

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Oświadczamy, że:

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania stawiane w zaproszeniu do składania ofert.

- Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

...........................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)