Ogłoszenie nr 500045334-N-2017 z dnia 18-10-2017 r.

Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 602863 
Data: 17/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Krajowy numer identyfikacyjny 00097918800000, ul. ul. Św. Floriana  12, 85030   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 052 3255654; 3255600, e-mail t.chmielewski@wsoz.pl, faks 052 3255664. 
Adres strony internetowej (url): www.wsoz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni endoskopii w nowy sprzęt : 1. Wideogastroskop HDTV – 2 szt. 2. Wideokolonoskop HDTV – 1 szt. Zamontowanie, uruchomienie i przeszkolenie pracowników ( max. 6 ) w obsłudze. Rok produkcji oferowanego sprzętu min. 2017 r. Szczegółowe wymagania (minimalne warunki graniczne) stawiane przedmiotowi zamówienia Wideogastroskop - 2 sztuki: Obrazowanie w standardzie SDTV Grubość całej sondy endoskopowej – 9,2 mm Kanał roboczy – 2,8 mm Głębia ostrości już od 3 mm do 100 mm Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o Pole widzenia –140o +/- 10o Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora, oraz systemu do archiwizacji - min 4 Długość sondy roboczej – 1030 mm +/- 50 mm Endoskop kompatybilny z procesorami, oraz systemem posiadanym przez Zamawiającego w Szpitalu Aparat odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych używanych w myjniach mechanicznych u użytkownika. Preparaty dezynfekcyjne zawierają w swoim składzie substancje chemiczne w następującym zakresie stężeń: nadtlenek wodoru 8-35%, kwas octowy do 25% , kwas nadoctowy do 15%, wodorotlenek sodu 2-5%, oraz sterylizację niskotemperaturową czysty tlenek etylenu, temp. (37°C i 55°C ) Aparat kompatybilny z procesem mycia i dezynfekcji w myjni Wassenburg WD440 Pełna bezpłatna obsługa serwisowa, bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie pancerza, zużycie mechaniczne naciągów, itp.) – przez okres min. 36 miesięcy Ubezpieczenie endocasco bądź równoważne na okres min. 36 m-cy w cenie urządzenia Dostępność serwisu pogwarancyjnego przez minimum 8 lat od daty dostawy sprzętu oraz dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza danego urządzenia. 4 szt. wielorazowych, autoklawowalnych szczotek do wstępnego czyszczenia kanałów endoskopu i 1 szt. akcesoriów do przeprowadzenia ręcznego mycia i dezynfekcji urządzenia w cenie urządzenia. Na czas naprawy przekraczający 3 dni robocze oferent dostarczy urządzenie zastępcze w ciągu 24 godz. Przeglądy w okresie gwarancji min. 1 raz w roku Trzykrotna naprawa podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy Przed zakończeniem okresu gwarancji wykonany zostanie całkowity przegląd i serwis urządzenia, a ewentualne usterki zostaną usunięte bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w miejscu instalacji w zakresie obsługi Okres udzielanej pełnej gwarancji min. 36 miesięcy Wideokolonoskop - 1 sztuka Obrazowanie w standardzie SDTV Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm +/- 1mm Grubość końcówki sondy endoskopowej – 12,8 mm+/- 1mm Kanał roboczy – 3,7 mm Głębia ostrości już od 3 mm do 100 mm Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o Pole widzenia – 140o +/- 10o Kanał irygacyjny Water Jet Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora i systemu do archiwizacji min 4 Długość sondy roboczej – 1330 mm+/- 50 mm Współpraca z procesorami oraz systemem posiadanym przez Zamawiającego w Szpitalu Aparat odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych używanych w myjniach mechanicznych u użytkownika. Preparaty dezynfekcyjne zawierają w swoim składzie substancje chemiczne w następującym zakresie stężeń: nadtlenek wodoru 8-35%, kwas octowy do 25% , kwas nadoctowy do 15%, wodorotlenek sodu 2-5%, oraz sterylizację niskotemperaturową czysty tlenek etylenu, temp. (37°C i 55°C ) Aparat kompatybilny z procesem mycia i dezynfekcji w myjni Wassenburg WD440 Pełna bezpłatna obsługa serwisowa, bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie pancerza, zużycie mechaniczne naciągów, itp.) – przez okres min. 36 miesięcy Ubezpieczenie endocasco bądź równoważne na okres min. 36 m-cy w cenie urządzenia Dostępność serwisu pogwarancyjnego przez minimum 8 lat od daty dostawy sprzętu oraz dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza danego urządzenia. 4 szt. wielorazowych, autoklawowalnych szczotek do wstępnego czyszczenia kanałów endoskopu i 1 szt. akcesoriów do przeprowadzenia ręcznego mycia i dezynfekcji urządzenia w cenie urządzenia. Na czas naprawy przekraczający 3 dni robocze oferent dostarczy urządzenie zastępcze w ciągu 24 godz. Przeglądy w okresie gwarancji min. 1 raz w roku. Koszty przeglądów technicznych oraz materiałów w eksploatacyjnych w cenie urządzenia Trzykrotna naprawa podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy Przed zakończeniem okresu gwarancji wykonany zostanie całkowity przegląd i serwis urządzenia, a ewentualne usterki zostaną usunięte bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w miejscu instalacji w zakresie obsługi Okres udzielanej pełnej gwarancji min. 36 miesięcy Zamawiający wymaga, aby sprzęt oferowany przez Wykonawców posiadał aktualny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklaracje zgodności CE potwierdzające, że spełnia on wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza do złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego aktualny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklaracje zgodności CE potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych. 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni endoskopii w nowy sprzęt : 1. Wideogastroskop SDTV – 2 szt. 2. Wideokolonoskop SDTV – 1 szt. Zamontowanie, uruchomienie i przeszkolenie pracowników ( max. 6 ) w obsłudze. Rok produkcji oferowanego sprzętu min. 2017 r. Szczegółowe wymagania (minimalne warunki graniczne) stawiane przedmiotowi zamówienia Wideogastroskop - 2 sztuki: Obrazowanie w standardzie SDTV Grubość całej sondy endoskopowej – 9,2 mm Kanał roboczy – 2,8 mm Głębia ostrości już od 3 mm do 100 mm Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o Pole widzenia –140o +/- 10o Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora, oraz systemu do archiwizacji - min 4 Długość sondy roboczej – 1030 mm +/- 50 mm Endoskop kompatybilny z procesorami, oraz systemem posiadanym przez Zamawiającego w Szpitalu Aparat odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych używanych w myjniach mechanicznych u użytkownika. Preparaty dezynfekcyjne zawierają w swoim składzie substancje chemiczne w następującym zakresie stężeń: nadtlenek wodoru 8-35%, kwas octowy do 25% , kwas nadoctowy do 15%, wodorotlenek sodu 2-5%, oraz sterylizację niskotemperaturową czysty tlenek etylenu, temp. (37°C i 55°C ) Aparat kompatybilny z procesem mycia i dezynfekcji w myjni Wassenburg WD440 Pełna bezpłatna obsługa serwisowa, bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie pancerza, zużycie mechaniczne naciągów, itp.) – przez okres min. 36 miesięcy Ubezpieczenie endocasco bądź równoważne na okres min. 36 m-cy w cenie urządzenia Dostępność serwisu pogwarancyjnego przez minimum 8 lat od daty dostawy sprzętu oraz dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza danego urządzenia. 4 szt. wielorazowych, autoklawowalnych szczotek do wstępnego czyszczenia kanałów endoskopu i 1 szt. akcesoriów do przeprowadzenia ręcznego mycia i dezynfekcji urządzenia w cenie urządzenia. Na czas naprawy przekraczający 3 dni robocze oferent dostarczy urządzenie zastępcze w ciągu 24 godz. Przeglądy w okresie gwarancji min. 1 raz w roku Trzykrotna naprawa podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy Przed zakończeniem okresu gwarancji wykonany zostanie całkowity przegląd i serwis urządzenia, a ewentualne usterki zostaną usunięte bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w miejscu instalacji w zakresie obsługi Okres udzielanej pełnej gwarancji min. 36 miesięcy Wideokolonoskop - 1 sztuka Obrazowanie w standardzie SDTV Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm +/- 1mm Grubość końcówki sondy endoskopowej – 12,8 mm+/- 1mm Kanał roboczy – 3,7 mm Głębia ostrości już od 3 mm do 100 mm Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o Pole widzenia – 140o +/- 10o Kanał irygacyjny Water Jet Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora i systemu do archiwizacji min 4 Długość sondy roboczej – 1330 mm+/- 50 mm Współpraca z procesorami oraz systemem posiadanym przez Zamawiającego w Szpitalu Aparat odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych używanych w myjniach mechanicznych u użytkownika. Preparaty dezynfekcyjne zawierają w swoim składzie substancje chemiczne w następującym zakresie stężeń: nadtlenek wodoru 8-35%, kwas octowy do 25% , kwas nadoctowy do 15%, wodorotlenek sodu 2-5%, oraz sterylizację niskotemperaturową czysty tlenek etylenu, temp. (37°C i 55°C ) Aparat kompatybilny z procesem mycia i dezynfekcji w myjni Wassenburg WD440 Pełna bezpłatna obsługa serwisowa, bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie pancerza, zużycie mechaniczne naciągów, itp.) – przez okres min. 36 miesięcy Ubezpieczenie endocasco bądź równoważne na okres min. 36 m-cy w cenie urządzenia Dostępność serwisu pogwarancyjnego przez minimum 8 lat od daty dostawy sprzętu oraz dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza danego urządzenia. 4 szt. wielorazowych, autoklawowalnych szczotek do wstępnego czyszczenia kanałów endoskopu i 1 szt. akcesoriów do przeprowadzenia ręcznego mycia i dezynfekcji urządzenia w cenie urządzenia. Na czas naprawy przekraczający 3 dni robocze oferent dostarczy urządzenie zastępcze w ciągu 24 godz. Przeglądy w okresie gwarancji min. 1 raz w roku. Koszty przeglądów technicznych oraz materiałów w eksploatacyjnych w cenie urządzenia Trzykrotna naprawa podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy Przed zakończeniem okresu gwarancji wykonany zostanie całkowity przegląd i serwis urządzenia, a ewentualne usterki zostaną usunięte bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w miejscu instalacji w zakresie obsługi Okres udzielanej pełnej gwarancji min. 36 miesięcy Zamawiający wymaga, aby sprzęt oferowany przez Wykonawców posiadał aktualny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklaracje zgodności CE potwierdzające, że spełnia on wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza do złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego aktualny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklaracje zgodności CE potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych.