Bydgoszcz 2020.02.10

dot. Przebudowa i nadbudowa budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewnętrznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewnętrznymi: kanalizacją deszczową i wodociągową przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy. Termomodernizacja i rozbudowa sieci LAN i WiFi w zespole bud. B

Postępowanie nr 022/15/2019

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 31.01.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na zadanie pn.:

„Przebudowa i nadbudowa budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewnętrznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewnętrznymi: kanalizacją deszczową i wodociągową przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy. Termomodernizacja i rozbudowa sieci LAN i WiFi w zespole bud. B”

Wykonawca 1

- W projekcie wykonawczym architektury w pkt. 1.7.18 znajduje się zapis: "Zestawienie stolarki okiennej wewnętrznej, wraz z jej parametrami i wyposażeniem dodatkowym zostanie wykonane w projekcie wykonawczym". Zapis ten znajduje się w projekcie wykonawczym a więc pytanie czy poza wyposażeniem jakie jest ujęte na zestawieniu stolarki przewiduje się dodatkowe wyposażenie - a jeśli tak to jakie?

Odp. W poprawionej wersji projektu zapis dotyczący stolarki okiennej wewnętrznej został przeniesiony do pkt 1.7.19 STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA i został stosownie poprawiony oraz uzupełniony o informację dotyczące szklenia. Nie przewiduje się dodatkowego wyposażenia.

- Proszę o podanie z czego mają być wykonane podokienniki wewnętrzne? Jeśli mają być z konglomeratu to proszę o podanie grubości szerokości i kolorystyki gdyż ta jest ściśle powiązana z ceną a więc jest to istotny parametr już na etapie prowadzonego postępowania.

Odp. Podokienniki okienne należy wykonać z białego konglomeratu grubości 2cm. Szerokość parapetów należy dostosować indywidualnie w zależności od grubości ściany. Należy przyjąć zasadę że parapet wystaje od wewnętrznej strony na 5 cm od lica ściany.

Zapis taki zostanie dodany do opisu architektury i wydany wybranemu wykonawcy jako dokument ostateczny przeznaczony do realizacji.

- Zgodnie z arkuszem 16 projektu wykonawczego architektury w przekroju PO1 wskazano do ułożenia grubą folię PE. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem grubej folii? Proszę o podanie jednoznacznej dla wszystkich wykonawców grubości folii - także dla innych przekrojów.

Odp. Dla określenia „Gruba folia PE” w przekroju PO1przyjęto grubość – 0,5mm

Dla określenia „folia budowlana PE” przyjęto grubość 0,2mm

Zapisy takie zostaną uzupełnione w opisie architektury i wydane wybranemu wykonawcy jako dokument ostateczny przeznaczony do realizacji.

- Z uwagi na brak możliwości złożenia wariantowej oferty proszę o jednoznaczne określenie czy zgodnie z arkuszem 16 projektu wykonawczego architektury w przekroju PO1, ST1, ST2 należy ułożyć siatką przeciwskurczową (jeśli tak to konkretnie jaką) czy zbrojenie rozproszone (jeśli tak to jakie i w jakiej ilości). Proszę o jednoznaczną dla wszystkich oferentów odpowiedź.

Odp. Proszę w takim razie zastosować zbrojenie rozproszone dla wszystkich wylewek posadzkowych na wszystkich kondygnacjach. Zbrojenie wykonać z włókien propylenowych (polipropylen C3H6) w ilości 0,9kg na 1m3 wylewki. Wprowadzony zostanie zapis w opisie architektury i zostaną poprawione rysunki na których zawarta jest informacja o wylewkach posadzkowych.

- Dla wykończeń ścian w pom. 2.09, 2.04 należy przyjąć zgodnie z oznaczeniem kolorystycznym i legendą - malowanie czy zgodnie z oznaczeniem kodowym i legendą tapetę 03A85?

Odp. Proszę przyjąć malowanie farbą w kolorze S2000-N. rysunek 35 „RZUT WYKOŃCZENIA ŚCIAN_2 PIĘTRO”. Zostanie wprowadzona korekta w rysunku 35. Po zakończeniu procedury przetargowej poprawiony rysunek zostanie wydany

- Czy na tynkach ścian i sufitów należy wykonać gładź gipsową? Dokumentacja projektowa zakłada wykonania tynku cem-wap kat III lecz nie uwzględnia się wykonania gładzi. Proszę o informację równoważną dla wszystkich wykonawców - czy należy uwzględnić gładzie na tynkach cem-wap ścian i sufitów?

Odp. W opisie zostanie następujący zapis: Ściany w pomieszczeniach, które przeznaczone zostały do pomalowania należy otynkować tynkiem cementowo wapiennym kategorii nie niższej niż III a następnie na powierzchniach należy nałożyć gładzie gipsowe. W pomieszczeniach, w których przewiduje się tynkowanie sufitu należy postąpić analogicznie jak w przypadku ścian.

Ostateczny dokument opisu zostanie wydany wykonawcy na budowę do realizacji

- Czy tynki, gładzie i malowanie na ścianach mają być także wykonywane w części ponad sufitami podwieszanymi?

Odp. W pomieszczeniach gdzie przewiduje się wykonanie sufity podwieszane, tynki wewnętrzne na ścianach powinny być wykonane 10 cm powyżej projektowanego poziomu sufitu. W przypadku takich pomieszczeń nie ma potrzeby wykonywać ich na pełną wysokość.

- Czy w ofercie należy uwzględniać serwisowanie urządzeń przez okres udzielanej gwarancji?

Odp. Tak należy uwzględnić.

- Czy pod oknami wewnętrznymi planuje się wykonać jakiekolwiek podokienniki - jeśli tak to jakie (z jakiego materiału) i o jakiej szerokości?

Odp. Tak planuje się. Opis zgodnie z pkt 2

- Zgodnie z arkuszem 40 projektu wykonawczego architektury wszystkie balustrady i pochwyty wykazane na tym rysunku należy wykonać jako stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL. Czy Zamawiający potwierdza takie wymagania gdyż w przedmiarach (stanowiących element pomocniczy)  wskazano że pochwyty mają być wykonane z blachy K.O co stanowi istotną różnicę w cenie materiału?

Odp. Należy wykonać zgodnie z rysunkiem architektury. Balustrady malowane proszkowo w kolorze RAL.

- Czy jakiekolwiek wyposażenie widoczne na rzutach projektu architektury (meble stoły, blaty, regały archiwalne) wchodzą w zakres niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - jeśli tak to proszę o ich pełną i szczegółową specyfikację.

Odp. Projekt nie zakłada wyposażenia w meble typu stoły, blaty, regały itp. Na rzutach zawarta jest jedynie informacja jaki jest planowany ich rozkład mebli.

- Proszę o wyjaśnienie i potwierdzenie, czy wszystkie tynki na pozostających ścianach (także wewnętrznych) należy skuć i wykonać jako nowe?

Odp. Taki zapis zostanie wprowadzony do opisu architektury: „Zakłada się skucie tynków na istniejących ścianach, które pozostaną po wyburzeniach i wykonanie ich od nowa zarówno na istniejących ścianach jak i na nowych projektowanych.”

- W budynku znajduje się pomieszczenie chłodni. Legenda dot przekrojów ścian nie wskazuje z jakim materiałów należy wykonać obudowę chłodni. Czy zatem obudowa chłodni wchodzi w zakres niniejszego zadania a jeśli tak to proszę o załączenie specyfikacji materiałowej na płyty ścienne, podłogowe i stropowe.

Odp. Tak, obudowa chłodni wchodzi w zakres opracowania. Należy użyć płyt Płyta warstwowa KINGSPAN KS1150 TL [QuadCore] 150mm, lub równoważnych.

Poprawiony zostanie opis i dodana taka informacja. Ostateczny dokument opisu zostanie wydany wykonawcy na budowę do realizacji

- Czy Zamawiający wymaga zainstalowania odbojnic i osłon narożników zewnętrznych? Jeśli tak to proszę o załączenie projektu z naniesieniem miejsc montażu oraz specyfikacji wszystkich zabezpieczeń.

Odp. Nie przewiduje się montażu odbojnic i osłon narożników zewnętrznych

Wykonawca 2

- Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy mogą dowolnie modyfikować załączone przez Zamawiającego przedmiary robót stanowiące podstawę kalkulacji oferty?

Odp. Przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią jedynie element pomocniczy do przygotowania oferty. Podstawą do sporządzenia oferty są: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz SIWZ. Jeżeli jakiś zakres został pominięty w przedmiarze, a jego wykonanie wynika z zakresu zamówienia i opracowań należy je uwzględnić w wycenie

- W związku z koniecznością zachowania uczciwej konkurencji oraz wymogiem zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych proszę o określenie dla wszystkich urządzeń i materiałów zaprojektowanych w obiekcie przedziału parametrów które dla Zamawiającego są najbardziej istotne, a które będą decydowały o równoważności urządzeń lub materiałów w stosunku do tych jakie zostały zaprojektowane.  W obecnym układzie Zamawiający załącza do dokumentacji wykaz urządzeń i materiałów o stricte określonych parametrach, które w pełni może spełnić praktycznie tylko jeden producent. Tym samym stanowi to naruszenie przepisów o konkurencyjności, gdyż inne urządzenia/materiały tego typu mogą nie spełnić choćby jednego z parametrów i nie będą w świetle prawa stanowiły produktu równoważnego. Z doświadczenia wiemy że na rynku są urządzenia/materiały o parametrach - w większości - lepszych od projektowanych ale nie wszystkie parametry danego urządzenia lub materiału są lepsze. Stąd też jeden parametr gorszy od projektowanego może okazać się podstawą do odrzucenia urządzenia/materiału jako nie równoważnego.  Dlatego też wymagamy od Zamawiającego podania dla wszystkich urządzeń i materiałów zaprojektowanych w obiekcie przedziału parametrów istotnych dla Zamawiającego w których urządzenia i materiały będą zarówno dostępne w sprzedaży rynkowej jak również spełniające wymagania Zamawiającego w zakresie konkretnych parametrów. Brak podania przedziału będzie skutkował możliwością doboru przez Wykonawcę innych urządzeń i materiałów, których parametry mogą różnić się od tych jakie zostały sztywno określone w przedstawionej dokumentacji projektowej.

Odp. Projektant nie jest wstanie wypisać wszystkich parametrów produktów użytych w projekcie, dlatego w niektórych przypadkach posiłkuje się przykładami i dopisuje uwagę że można użyć produktu równoważnego. Podczas pełnienia nadzoru autorskiego jeśli wykonawca przedstawi propozycję produktu zamiennego wtedy autor stwierdzi czy parametry zawarte w produkcie dają możliwość jego zamiany.

- Czy poza schodami zewnętrznymi oraz podjazdem widocznymi na planie zagospodarowania terenu w  ofercie należy ująć inne elementy (np ogrodzenie, utwardzenia terenu , zieleń itp)? Jeśli tak to proszę o załączenie stosownej dokumentacji projektowej umożliwiającej kalkulację oferty.

Odp. Projektant zamieścił taką informację w zmienionej wersji projektu wykonawczego.

- Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie czy w pomieszczeniu -1.09 ma być zastosowana wykładzina o kodzie 3257 zgodnie z adnotacją na arkuszu nr 28 czy też 3055 - są dwa oznaczenia dot. tego samego pomieszczenia.

Odp. Arkusz zostanie poprawiony. Należy użyć wykładziny o kodzie 3257 lub równoważnego

Wykonawca 3

- W celu przygotowania przez wszystkich oferentów porównywalnych ofert oraz ujednoliceniu zapisów dokumentacji projektowej proszę o jednoznaczne określenie dla przekroju PO1 na arkuszu 17 projektu wykonawczego architektury jaką grubość szlichty cienkowarstwowej wyrównującej należy ująć w ofercie oraz z jakiego materiału ma być wykonana.

Odp. Chodzi o typową cienkowarstwową wylewkę samopoziomującą pod wykładzinę PCV. Grubość takiej wylewki nie przekracza 10mm, (średnio 5mm). Należy użyć materiału np. cementowa wylewka samopoziomująca WEBER 2-30mm do układania ręcznego - lub równoważny.

Zapis taki pojawi się w opisie architektury.

- W celu przygotowania porównywalnych ofert oraz uszczegółowienia dokumentacji i zakresu robót proszę o informację czy pod wykończenie posadzki z wykładzin na wszystkich kondygnacjach należy wykonać cienkowarstwową wylewkę samopoziomującą a jeśli tak to z jakiego materiału ma być ta wylewka?

Odp. Tak, należy przyjęć wykonanie wylewki wyrównującej. Wynika to z instrukcji wykładziny na równym podłożu. Rodzaj wylewki np. jak w pkt. 1

- Załączona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa wykonawcza nie zawiera uszczegółowienia tj rysunku wykonawczego układu i typu balustrady jaką najprawdopodobniej trzeba będzie wykonać przy projektowanym podjeździe ziemnym dla niepełnosprawnych prowadzącym na kondygnację parteru. Proszę o uzupełnienie rysunków.

Odp. Podjazd dla osób niepełnosprawnych potraktowano jako ukształtowanie terenu i projektant nie zakłada wykonania klasycznej pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zakładana różnica poziomów pomiędzy terenem w tym miejscu (zgodnie z mapą do celów projektowych) a poziomem terenu wynosi 9cm. Zatem tak jak napisano powyżej będzie to niewielkie nachylenie terenu, którego nie traktujemy jako pochylnia.

- Dodatkowo proszę o wytyczne czy balustrady i pochwyty zewnętrzne także mają być wykonane w wersji malowanej proszkowo?

Odp. Wyjaśnienie w pkt. 3 – nie przewiduje się wykonanie pochwytów

- Proszę także o potwierdzenie, że pochylnia znajdująca się przy ścianie zewnętrznej wzdłuż osi A nie ma być wyposażona w podwójny pochwyt (tzn. że nie jest to pochylnia dla  osób niepełnosprawnych).

Odp. Potwierdzam. Pochylnia nie jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych a jedynie dla transportu produktów. Nie ma potrzeby wykonywania pochwytów obustronnie.

- Czy Zamawiający ma jakiekolwiek wymagania w zakresie betonowych płyt jakimi należy podnieść istniejącą pochylnię i spocznik - jeśli tak to jakie?

Odp. Rodzaj płyt wskazano w opisie zamieszczonym na rys. 45 „POCHYLNIA”. Projektant dopuszcza zamianę materiału po przedstawieniu przez wykonawcę rozwiązania zamiennego i uzyskania akceptacji projektanta w nadzorze autorskim.

- Czy dla sufitów podwieszanych wykonanych z płyt G-K przewiduje się jakąkolwiek odporność ogniową?

Odp. W przypadku zwykłych pomieszczeń nie ma takiej potrzeby. W przypadku zabudowy poddasza na połaciach dachowych nie ma takiej potrzeby pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji dachu do R15 klasy odporności pożarowej (wynika to z opisu i klasy pożarowej „C” budynku). W przypadku dróg ewakuacyjnych (jeśli występują) nie ma takiej potrzeby bo obudowę dróg ewakuacyjnych EI15 stanowię ściany na wysokość do stropu i to strop stanowi osłonę pożarową.

- Proszę także o załączenie rysunku wykonawczego uwzględniającego niezbędne obniżenia sufitów lub zabudowy (pionowe lub poziome) instalacji nieuwzględnione na rzucie sufitów i rzutach kondygnacji.

Odp. Rzuty sufitów pokazują ich układ z uwzględnieniem zakrycia instalacji. Nie przewiduje się innych zabudów przewodów instalacyjnych. Jeśli z jakiś powodów (nie przewidzianych na etapie projektu) na budowie nastąpi potrzeba zakrycia jakiś przewodów instalacyjnych ten problem zostanie rozwiązany na budowie w nadzorze autorskim.

- Z uwagi na fakt iż wymaga się odtwarzania elementów zabytkowych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, a Ustawa Prawo Zamówień Publicznych definiuje iż podstawą kalkulacji oferty jest wyłącznie dokumentacja projektowa (a nie wizja lokalna) która musi być równoważna dla wszystkich wykonawców proszę o uzupełnienie o dokumentację fotograficzną wszystkich elementów, które mają być odtwarzane na wzór istniejących wraz z podaniem programu napraw (odtworzeń).

Odp. Na rysunku 44 pokazano zestawienie elementów dekoracyjnych na elewacji. Na podstawie rysunku oraz pomiarów z natury należy te elementy wykonać. Projektant udostępni dokumentacje fotograficzną w porozumieniu z inwestorem.

- Proszę o informacje i potwierdzenie iż zgodnie z dokumentacją korekcyjną termomodernizacji:

  - docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz ma być wykonane mineralnymi płytami izolacyjnymi z lekkiej odmiany betonu komórkowego gr.20cm Proszę o potwierdzenie że ulegną zmianie parametry obiektu takiej jak powierzchnia użytkowa oraz wymiary części pomieszczeń i nie ma to wpływu na udzielone pozwolenie na budowę.

Odp. Proszę o doprecyzowanie pytania. W projekcie zakładano 18cm (ze względu na wymiar handlowy tych płyt), skąd wartość 20cm. W związku z tym nie potwierdzam że ulegną zmianie parametry powierzchni użytkowej na obiekcie.

  - Zwracam także uwagę że podane oznaczenia przekrojów w pkt. 2.1.8 korekty projektu termomodernizacji niepoprawnie odnoszą się do projektu wykonawczego (np oznaczenie ST3 w projekcie wykonawczym architektury (arkusz 18) odnosi się do stropu nad II kondygnacją a nie jest to dach spadzisty nad częścią historyczną. Proszę o poprawne ujednolicenie dokumentacji.

Odp. Warstwy należy przyjąć jak w projekcie wykonawczym architektury zgodnie z rysunkami przekrojów.

  - należy wykonać ocieplenie stropu poddasza nad drugim piętrem warstwą wełny mineralnej o grubości 35 cm

Odp. Należy przyjąć wartości z dokumentacji wykonawczej budowlanej. Należy użyć wełny mineralnej o wspłczynniku lambda nie większym niż: λD = 0,035 W/m· K

  - proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o parametry wełny mineralnej do izolacji stropu poddasza nad drugim piętrem wraz z podaniem technologii montażu jeśli ma być montowana bezpośrednio do stropu.

Odp. Należy użyć wełny mineralnej o wspłczynniku lambda nie większym niż: λD = 0,035 W/m· K

  - należy wykonać ocieplenie stropu nad piwnicą warstwą styropianu grafitowego o grubości 11 cm

Odp. Nie występuje w projekcie taki materiał, zapis jest błędny. Należy dokonywać wycen na podstawie dokumentacji wykonawczej.

  - proszę o podanie parametru lambda dla styropianu grafitowego oraz proszę o wytyczne w zakresie sposobu montażu i wykończenia tego styropianu (obecnie wg projektu wykonawczego przyjęto tynk cem-wap czego raczej nie wykona się na styropianie)

Odp. Jak w pkt e)

  - dodatkowo proszę o potwierdzenie że w związku z wykonaniem ocieplenia stropu piwnicy dopuszcza się obniżenie wysokości pomieszczeń o około 12-13cm oraz że zostało to uzgodnione branżowo i nie koliduje to z projektowanymi instalacjami (wod-kan, Co i CT oraz wentylacyjną).

Odp. Nie potwierdzam docieplenia stropu nad piwnicą. Należy wykonywać wycenę w oparciu o dokumentację wykonawcza budowlaną.

- Na arkuszu 18 (oraz kilku innych) w opisie przegród budowanych widnieje przekrój ST3 składający się z:

- wykładzina linoleum/flokowana

- płyta OSB 38mm

- stalowe belki stropu IPE160 I C140

- zabezpieczenie stropu do REI60

jednak żaden z arkuszy przekrojów nie wskazuje na rysunku gdzie taki przekrój się

znajduje co skutecznie utrudnia kalkulację oferty.  Proszę o korektę dokumentacji w

tym zakresie.

Odp. Dla wyjaśnienia: Nastąpiła pomyłka w legendzie. Zamiast oznaczenia ST3, które się powiela powinno być ST4. Oznaczenie to jest widoczne na przekroju 1 rys. 16. Chodzi o strop nad pomieszczeniem 0.06 ARCH. PODRĘCZNE. Łączna powierzchnia tego stropu wynosi 8,6m2. Rysunki już zostały poprawione w dokumentacji poprawionej przekazanej inwestorowi 24 01 2020.

- Proszę o załączenie opinii geotechnicznej.

Odp. Dokumentacja geotechniczna załączona pod linkiem:

https://www.dropbox.com/sh/b5fc948975c4rdg/AAAwK8x6ZjpaRpdx5_MueUTOa?dl=0

- Czy konieczne będzie dodatkowe odwadnianie wykopów w trakcie robót fundamentowych w związku z obniżeniem posadzki oraz wykonaniem miniowania fundamentów.

Odp. Na dzień wykonywania projektów poziom wody był poniżej poziomu posadowienia fundamentów i w związku z tym nie zakłada się odwodnienia wykopów w trakcie robót fundamentowych

- Proszę o uzupełnienie dokumentacji o program naprawy elewacji ceglanej wraz z załączeniem specyfikacji materiałów jakie należy użyć do wykonania renowacji.

Odp. Poza wymianą stolarki nie zakłada się ingerencji w elewację ceglaną.

Odnośnie elewacji na murach istniejących i otynkowanych zostaną zostały wprowadzone następujące zapisy (dokumentacja poprawiona i przekazana inwestorowi 24 01 2020):

„Ze względu na fakt iż budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i gminnej ewidencji zabytków zostaną zachowane elewacje w najstarszej jego części. Nie przewiduje się jakiejkolwiek ingerencji w elewację ceglaną poza wymianą stolarki okiennej oraz ewentualne naprawy przy obróbkach blacharskich.

Pozostałe elewacje istniejące budynku nie będą dodatkowo od zewnątrz ocieplane (docieplenie nastąpi od wewnętrznej strony budynku za pomocą odpowiedniego rodzaju betonu komórkowego). Na istniejących otynkowanych elewacjach jako roboty budowlane przewiduje się:

- naprawę ubytków istniejących tynków poprzez skucie ewentualnych odparzonych fragmentów tynku i uzupełnienie ich tynkiem cementowo wapiennym

- Zerwanie odparzonych powłok malarskich

- Uzupełnienie ubytków powierzchni i ewentualnych pęknięć

- Odmalowanie elewacji w kolorze identycznym jak istniejący

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Część nadbudowana z bloczków betonu komórkowego zostanie jedynie otynkowana tynkiem zewnętrznym na siatce i pomalowana. Zgodnie z rysunkami elewacji oraz rysunkiem 44 „detale elewacji” należy wykonać elementy ozdobne. Detale należy wykonać jako lekka dekoracja elewacyjna ze styroduru lub styropianu powlekana warstwą bardzo odporną na warunki atmosferyczne, spękania i deformacje specjalną masą żywiczną wzmacnianą kwarcem, której grubość wynosi około 3 mm.

Projekt warsztatowy detali należy uzgodnić z architektem w ramach nadzoru autorskiego.”

Wykonawca 4

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że załączony opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych (tom 3- instalacje sanitarne) opisany jako status „Projekt budowlany” dotyczy również projektu wykonawczego.

Odp.  Poprawiona wersja projektu wykonawczego stanowi znacznik do odpowiedzi.

Pytanie 2

Biorąc pod uwagę datę opracowania projektu (2017.05.15) prosimy o przeanalizowanie i potwierdzenie, że załączony do dokumentacji przetargowej projekt instalacji wentylacji jest zgodny z wymogami Ekoprojektu 2018r. Proszę o udostępnienie kart doboru urządzeń uwzględniających zmiany wynikające z wytycznych 2018r.

Odp. Na etapie projektowania przewidywano, że realizacja instalacji będzie odbywać się w okresie obowiązywania Ekoprojektu i centrale wentylacyjne dobrano w sposób spełniający kryteria. W załączeniu aktualizacja doborów (zmieniły się nieco moce silników w dwóch centralach) w C1 zmieniły się silniki: na nawiewie z 1,5 na 2,2 kW a na wyciągu z 1,1 na 1,5kW w C2 zmienił się silnik na wyciągu z 0,37 na 0,55kW

Pytanie 3

Proszę o informację czy w okresie udzielonej gwarancji należy przewidzieć wykonanie przeglądów serwisowych. Jeżeli tak, proszę również o określenie informacji odnośnie częstotliwości wykonywanych przeglądów oraz czy wymiana materiałów eksploatacyjnych ma być również uwzględniona w cenie.

Odp. W okresie udzielonej gwarancji należy przewidzieć wykonanie przeglądów serwisowych łącznie z wymianą materiałów eksploatacyjnych. Częstotliwość przeglądów zgodnie z DTR urządzeń , a w szczególności zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 4

Niniejsze postępowanie przetargowe dotyczy przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku - prosimy o informację, czy w budynku zamontowana jest instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, które to należy zdemontować. W załączonych do przetargu dokumentach (przedmiary robót) brak jest pozycji dotyczących tego zakresu prac.

Prosimy o załączenie przedmiaru robót dotyczącego prac demontażowych na podstawie którego mogą zostać wycenione.

Odp. W budynku występuje tylko wentylacja grawitacyjna.

Pytanie 5

Występują rozbieżności w zakresie wydatków powietrza wentylacyjnego dla centrali wentylacyjnej N1/W1. W tabeli nr 1 „Zestawienie urządzeń” (opis techniczny strona 18) ilość powietrza dla cytowanej centrali określono: nawiew 5650 m3/h, wywiew 4560 m3/h, natomiast w karcie katalogowej załączonej do opisu technicznego dla tej centrali ilości powietrza wynoszą: nawiew 5080 m3/h, wywiew 4020 m3/h.

Prosimy o weryfikację i określenie prawidłowej ilości powietrza wentylacyjnego.

Odp. Poprawne wartości nawiew 5080 m3/h, wywiew 4020 m3/h

Pytanie 6

Występuje rozbieżność w zakresie klasy filtrów w centrali wentylacyjnej N4/W4. W opisie technicznym (strona 13) jest zapis o treści: „b) filtr wstępny w klasie F5”, natomiast w karcie katalogowej załączonej do opisu technicznego występuje filtr kasetowy G4.

Prosimy o weryfikację powyższej rozbieżności.

Odp. Wystarczy filtr klasy G4 (ta centrala obsługuje pomieszczenie archiwum).

Pytanie 7

W opisie technicznym dotyczącym instalacji sanitarnych, w dziale wentylacji na stronie 15 jest następująca informacja: „Przewody wentylacyjne należy zmostkować”. Proszę o informację czy mają to być wszystkie przewody, czy jakaś ich część, i jaki jest powód zastosowania mostkowania.

Odp. Metalowe kanały wentylacyjne powinny być galwanicznie połączone .

Pytanie 8

Proszę o informację, czy w ofercie na wentylacje i klimatyzację ma być uwzględnione czyszczenie i dezynfekcja instalacji.

Odp. Tak

Pytanie 9

Proszę o informację jaka ma być klasa szczelności przewodów (brak informacji w załączonej dokumentacji).

Odp. Układ N3, W3 – klasa szczelności C, pozostałe układy – klasa szczelności B.