Załącznik nr 3

Tabela równoważności

| LP | Nazwa urządzenia | Typ wskazany w dokumentacji projektowej | Parametry równoważności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYKŁADZINY PODŁOGOWE | FORBO WYKŁADZINA PODŁOGOWA | GUBOŚĆ 2,5MM,KLASYFIKACJA OBIEKTOWA 34, KLASYFIKACJA PRZEMYSŁOWA 43, WAGA CAŁKOWITA 2,9 KG/M.KW. TRWAŁOŚĆ KOLORÓW NIEBIESKA SKALA MIN. 6, GIĘTKOŚĆ I UGIĘCIE FI 40 MM, BAKTERIOSTATYKA WOBEC SZCZEPÓW MRSA, ANTYPOSLIZGOWOŚĆ R9, IZOLACJA AKUSTYCZNA WIĘCEJ OD 7 dB |
| 2 | SUFITY PODWIESZANE | ROCKFON | KLASA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ M1 SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA STREFY 4, REAKACJA NA OGIEŃ A1, ODBICIE ŚWIATŁA 86%, ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ DO 100% RH1/C/ON |
| 3 | WYKŁADZINY ŚCIENNE | FORBO WYKŁADZINA ŚCIENNA | GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 0,92 MM, GRUBOŚĆ WARTSWY WIERZCHNIEJ 0,10 MM TRWAŁOŚĆ KOLORÓW POWYŻEJ 6 WYKŁADZINY MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORMY EN 15102 |
| 4 | FASADA ALUMINIOWA | PONZIO | FASA ALUMIONOWA SYSTEM DOWALNY ELEMENT ISTOTNY WYMIAROWANIE PROFILI ZGODNIE Z PROJEKTEM |