Bydgoszcz 2020.06.22

dot. Postępowanie na zakup urządzenia do tlenoterapii,

monitora do małoinwazyjnego rzutu serca, osprzętu

Nr post. 022/17/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 22.06.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania:

Pakiet nr 1 poz. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycję nr 1.2 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odp.  Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

Pakiet nr 1 poz. 1.2 Wideolaryngoskop wraz z jednorazowym osprzętem (100 jednorazowych łyżek)

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wideolaryngoskopu o następujących właściwościach:

- wideolaryngoskop bezprzewodowy, z kolorowym wyświetlaczem TFT/LCD o przekątnej 2,4”

- wyświetlacz LCD ustawiony w stałej pozycji z maksymalnym kątem widzenia do 155 stopni

- źródło światła biała dioda LED – pozwala to uzyskać doskonały oraz naturalnej barwy bez prześwietleń

- w każdej łyżce jednorazowego użytku powłoka przeciwmgielna, która zapewnia doskonałą optykę oraz ochronę przed zaparowywaniem Anti-fog

- matryca kamery CMOS

- wskaźnik w postaci świecącej się diody informujący o naładowaniu baterii – migający kolor czerwony informuje o konieczności wymiany baterii

- zasilany bateriami AAA (3 sztuki) zapewniającymi czas pracy ok 80 min, w zestawie 2 komplety baterii pozwalające na ponad 2 h pracy urządzenia

- urządzenie wyposażone w układ gospodarowania energią umożliwiający wyłączenie urządzenia po 60 sekundach od odłożenia na nieruchomą powierzchnię

- ergonomiczna, lekka, wykonana z poliwęglanu rękojeść, zintegrowana z wyświetlaczem, na którą nasuwa się łyżkę jednorazową, której kształt zapewnia stabilne utrzymanie w dłoni

- trzpień – adapter łączący z łyżkami wykonany z poliwęglanu

- włączanie/wyłączanie urządzenia poprzez wciśnięcie przycisku

- wielorazowy tor wizyjny do użytku z jednorazowymi łyżkami

- wyposażenie: wyświetlacz 2,4” mocowany na rękojeści – 1szt.; przewód do połączenia z monitorem, w celu przeniesienia aktualnego obrazu do zewnętrznego monitora – 1szt.; baterie (AAA) – 6szt.; bateryjna rękojeść – 1szt.; łyżka aBlade rozmiar 3 – 100 sztuk?

Odp. 	Nie

Pakiet nr 1

1.1. Urządzenie do tlenoterapii wysokoprzepływowej wraz z osprzętem

1.2. Wideolaryngoskop wraz z jednorazowym osprzętem (100 jednorazowych łyżek)

PYTANIA

W związku z powyższym, że postępowanie Nr 022/17/2020 dotyczy zakupu sprzętu w myśl wytycznych zgodnych z art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) - zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian i stworzenie dla pozycji 1.1. Urządzenie do tlenoterapii wysokoprzepływowej wraz z osprzętem – osobnego pakietu. W nowym pakiecie prosimy o dopuszczenie urządzenia, które odpowiada potrzebom związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – m.in. w zakresie wielkości przepływu do 70 l/min (Załącznik nr 1 ).

Prosimy więc, aby w nowym pakiecie dedykowanym tylko urządzeniu do tlenoterapii wysokoprzepływowej uwzględnić aparat i osprzęt , który będzie również dopuszczał urządzenie o następujących parametrach:

| 1. | Aparat do terapii HFNC (High-Flow Nasal Cannula) - generator wysokich przepływów ze zintegrowanym nawilżaczem i mikserem gazów, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: donosowe i tracheostomijne. Fabrycznie nowe urządzenie. |
| --- | --- |
| 1.1. | Mikser gazów z funkcją Auto-Control FiO2 – wbudowany w aparat - pozwalający na sterowanie stężeniem tlenu FiO2 w zakresie 21-100% z pozycji urządzenia, bez potrzeby dołączania zewnętrznego przepływomierza tlenowego. Funkcja Auto-Control FiO2 samoczynnie dobiera lub zmniejsza ilość tlenu „ze ściany” w zależności od ustawionego na aparacie przepływu i stężenia tlenu |
| 1.2. | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu FiO2. Wszystkie te 3 parametry sterowane z pozycji urządzenia |
| 1.3. | 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stop. C |
| 1.4. | 2 zakresy ustawień przepływów: 2-25 l/min , oraz 10-80 l/min |
| 1.5. | Stężenie tlenu w zakresie od 21 % do 100 %. ( możliwość ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu) |
| 1.6. | Zintegrowane mieszanie tlenu |
| 1.7. | Wbudowany sensor tlenu. Możliwość podłączenia koncentratora tlenu |
| 1.8. | Tryb osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii ( 99 min. cyrkulacji gorącego powietrza) zapobiegający gromadzenia się wilgotności w wyłączonym urządzeniu |
| 1.9. | Przycisk wyciszania alarmu |
| 1.10. | Sterylizacja aparatu za pomocą generatora ozonu |
| 1.11. | Waga: 2,5 kg. (3,5 kg z akcesoriami) |
| 1.12. | Wymiary urządzenia : 358 mm x 197 mm x 165 |
| 1.13. | Zasilanie: 220 V AC ± 22 V, 50±1 Hz |
| 1.14. | Pompa wewnętrzna - nie wymaga podłączenia do sprężonego tlenu. Możliwość prowadzenia terapii tylko powietrzem z pomieszczenia, jeśli wymagane FiO2 wynosi 21% tlenu. |
| 2. | Statyw medyczny do aparatu wyposażony w półkę, koszyk oraz podstawę jezdną z 5 kółkami cichobieżnymi - w tym 2 kółka z hamulcami |

| 2.1. | Półka pod aparat o wymiarach 38 cm x 30 cm |
| --- | --- |
| 2.2. | Koszyk na akcesoria jednorazowe o wymiarach 27 cm x 16,5 cm (głębokość 16 cm) |
| 2.3. | Regulowana wysokość statywu w zakresie 157,5 cm do 192,5 cm |
| 2.4. | Statyw wyposażony w 4 składane uchwyty do zawieszenia kroplówek i akcesoriów |
| 3. | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą. Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 80 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 80 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w uchwyt do demontażu z urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji. Okres przydatności: 5 lat od momentu produkcji Produkt zalecany do użytku przez 1 pacjenta / 14 dni |
| 4. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta i występuje w 3 rozmiarach do wyboru użytkownika na etapie dostawy: - rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min) - rozmiar M (przepływ gazów 10-70 L/min) – rozmiar uniwersalny - rozmiar L ( przepyływ gazow 10-80 L/min ) Produkt zalecany do użytku przez 1 pacjenta / 14 dni |

| 5. | Noworodkowa kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) z przylepcem i rzepem do repozycji, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi o następującej charakterystyce: Rzep, przylepiec oraz kaniula stanowią komplet. Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny. Dreny wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Przepływ gazów w zakresie 2-20L/min, lub 2-25 L/min Kaniula występuje w 2 rozmiarach, różniących się wielkością nosków. Każdy rozmiar oznaczony innym kolorem – fioletowym i zielonym - do wyboru przez użytkownika na etapie dostawy. Produkt zalecany do użytku przez 1 pacjenta / 7 dni. |
| --- | --- |
| 6. | Łącznik tracheo do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi . Produkt zalecany przez 1 pacjenta / 14 dni. |
| 7. | filtr zapewniający dopływ czystego powietrza, zalecany do wymiany co 1 miesiąc - 6 szt. |

Odp. Nie, Zamawiający nie dokona podziału pakietu

z poważaniem