Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania kolejkami

dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy

WSTĘP

System zarządzania kolejkami będzie użytkowany w Wojewódzkiej Przychodni Chorób Zakaźnych w Bydgoszczy oraz w Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy. System zarządzania kolejkami ma na celu sprawne zarządzanie ruchem Klienta.

Niniejszy dokument opisuje wymagania techniczno-funkcjonalne odnoszące się do systemu kolejkowego w zakresie:

- Założenia dla przepływu klientów

- Określenie przedmiotu zamówienia

- Wymagania techniczne dla elementów systemu kolejkowego

- Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania systemu kolejkowego

- Inne wymagania

I PRZEPŁYW KLIENTÓW

System powinien zapewnić uporządkowanie kolejności obsługi pacjentów w szpitalu poprzez rejestrację i przydzielenie do odpowiedniej kolejki recepcji, kierowanie pacjenta do odpowiednich gabinetów/przychodni z zachowaniem pobranego numeru kolejkowego.

Pacjent w automacie biletowym może wybrać cel swojej wizyty:

1) REJESTRACJA

Pacjent zgłasza się do automatu biletowego. Korzystając z systemu kolejowego wybiera cel wizyty tj. rejestracja do konkretnej poradni

- Ustalenie terminu wizyty - pacjent kierowany jest do Rejestracji gdzie oczekuje na przyjęcie

Po otrzymaniu numerku oczekuje na wezwanie z systemu kolejkowego.

2) PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Pacjent zgłasza się do automatu biletowego. Korzystając z systemu kolejkowego wybiera cel wizyty.

- Przyjęcie do Poradni w ustalonym terminie – Pacjent w automacie biletowym potwierdza swoją obecność poprzez wpisanie numeru PESEL zostaje mu wydrukowany bilet do Poradni, z którym udaje się do poczekalni oczekując na wezwanie do poradni. System sprawdza czy pacjent posiada na dziś umówioną wizytę w systemie medycznym oraz czy ma ważne ubezpieczenie w systemie EWUŚ oraz czy nie jest forsowany do rejestracji (np. w celu dostarczenia skierowania)

- jeśli „tak” zostaje mu wydrukowany bilet do Poradni, z którym udaje się do strefy oczekiwania oczekując na wezwanie do poradni

- jeśli „nie” zostaje mu wydrukowany bilet do Rejestracji gdzie może wyjaśnić sytuację (np. brak dokumentacji – skierowanie, brak EWUŚ)

WEZWANIE PACJENTA

Wezwanie pacjenta do stanowiska wywoływane jest ręcznie przez pracownika przez aplikacje zainstalowaną na jego stanowisku komputerowym. Aplikacja musi posiadać tryb pracy w postaci niewielkiej belki, umożliwiając równolegle i niezakłócone korzystanie z systemu medycznego.

Na wyświetlaczu stanowiska pojawia się wzywany numer wraz z graficzną informacją o wezwaniu. Wzywany numer pozostaje na wyświetlaczu stanowiska do momentu wezwania nowego pacjenta lub zakończenia obsługi. Wezwanie pacjenta jest realizowane w formie audio-wizualnej. Podawany jest głosowy komunikat o wzywanym numerze oraz numerze okienka lub sygnał dźwiękowy (np. gong).

Dodatkowo na grupowym ekranie informacyjnym wyświetlana jest zbiorcza informacja o kolejkach i oczekujących numerach. Ekran informacyjny powinien również umożliwić wyświetlanie komunikatów przygotowywanych przez szpital.

.

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac związanych z zaprojektowaniem, dostawą i wdrożeniem systemu zarządzania kolejkami. System ma zostać zainstalowany w ramach projektu „6.1.1 Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 - etap II” w obszarach wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w Wojewódzkiej Przychodni Chorób Zakaźnych w Bydgoszczy oraz w Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy z możliwością rozbudowy w przyszłości o kolejne wyświetlacze i automaty biletowe. System zarządzania kolejkami obejmować będzie 4 stanowiska rejestracji. Stanowiska objęte systemem kolejkowym są rozlokowane na parterze, gdzie znajduje się rejestracja.

Realizacja obejmuje w szczególności:

- Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, której celem jest weryfikacja założeń Zamawiającego. Przeprowadzona wizja lokalna powinna być potwierdzona protokołem.

- Wykonanie okablowania zasilającego oraz sieci ethernet umożliwiającej połączenie elementów systemu.

- Dostawa i montaż sprzętu

- Dostawa i zainstalowanie licencjonowanego oprogramowania

- Uruchomienie i konfiguracja systemu

- Instruktaż pracowników z zarządzania i obsługi wdrożonego systemu kolejkowego.

- Świadczenie bezpłatnych usług serwisowych w okresie gwarancji.

III OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU

Wymagane jest, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy i spełniał minimalne parametry techniczne, określone w poniższych tabelach. Na system kolejkowy składać się będą automaty biletowe, za pomocą których klienci będą pobierali bilety z numerkami, wyświetlacze LCD, na których będą prezentowane informacje o aktualnym stanie kolejek i kolejnych przywoływanych osobach.

Musi istnieć możliwość rozbudowy systemu kolejkowego w przyszłości o kolejne urządzenia.

1) Automat biletowy - opis minimalnych parametrów technicznych -2 szt

Automaty biletowe mogą zostać rozlokowane przy wejściach do budynku, w poczekalniach, aby zapewnić wszystkim klientom możliwość wygodnego pobrania biletu i zarejestrowania się w systemie kolejkowym. Za pomocą dotykowego ekranu klient definiuje cel swojej wizyty wybierając odpowiedni przycisk i otrzymuje bilet z numerem kolejkowym.

| Element | Opis parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Obudowa | wolnostojąca z przeznaczeniem do użytkowania wewnątrz budynków odporna na akty wandalizmu, uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń konstrukcja zewnętrzna infokiosku powinna być wykonana z blachy stalowej o konstrukcji samonośnej zapewniającej sztywność obudowy konstrukcja obudowy przystosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne ruchowo – obudowa zapewniająca ergonomiczną obsługę monitor zabudowany w poszyciu obudowy, odchylony w kierunku od użytkownika o około 15o umożliwiająca dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów przez otworzenie infomatu od przodu, poprzez otwarcie panelu frontowego, zamykanego na zamki patentowe obudowa zapewnia odpowiednią temperaturę dla pracy podzespołów poprzez system grzewczo-wentylacyjny obudowa umożliwiające łatwą wymianę materiałów eksploatacyjnych (papieru biletowego) na froncie obudowy logo lub grafika zgodna z wymaganiami Zamawiającego kolorystyka dopasowana do wymagań Zamawiającego |
| Płyta montażowa | umożliwiająca trwałe zamocowanie do podłogi wykonana z blachy stalowej malowana proszkowo farbą poliestrową drobnostrukturową w kolorze czarnym |
| Monitor | przekątna monitora min : 24'' rodzaj wyświetlacza: IPS TFT z podświetleniem W-LED czas reakcji matrycy max [msec] : 8 kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1) jasność min [cd/m2] min: 250 kontrast min (typ.): 1000:1 naturalna rozdzielczość pracy min:1080x1920@ 60 Hz |
| Nakładka dotykowa | przekątna min : 24” technologia detekcji dotyku – pojemnościowa twardość powierzchni –min 7H w skali Mohsa przejrzystość min. 90% |
| Jednostka sterująca | Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania procesora min. 1.0 GHz , uzyskujący w teście CPU PassMark min.2000 pkt http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pamięć RAM min. 4 GB Dysk twardy min. SSD 120GB Karta dźwiękowa zintegrowana Karta sieciowa zintegrowana, 10/100/1000 MBit/s Karta graficzna zintegrowana Porty I/O min. 2x USB 2.0 |
| Drukarka | Metoda druku termiczna Szybkość druku min. 160 mm/sec Rozdzielczość wydruku min. 180 dpi Szerokość min. 72mm (512 punktów) Rozmiar punktu min. 0,141mm x 0,141mm Obsługiwane znaki DOS CP852, Windows 1250 Kody kreskowe EAN-8, EAN-13, Code 39, ITF, UPC-A, Codabar, Code 93, Code 128, PDF 417 (2D) Papier termiczny w rolce o szerokości min.80mm i długości min. 250m Obcinacz papieru Czujniki: czujnik końca papieru, czujnik bliskiego końca papieru, czujnik otwarcia komory papieru |
| Zasilanie | 230V, 50 Hz, pobór mocy max: 450W |
| Zintegrowany system serwisowy | system internetowego przyjmowania zgłoszeń RMA infolinia 0800/0801 |
| Certyfikaty | Deklaracja CE |

2) Monitory stanowiskowe LCD 22” – opis minimalnych parametrów technicznych -11 szt

Wyświetlacze stanowiskowe LCD 22” przewidziano do informowania o numerze wywoływanego numeru do stanowiska obsługi. Oprócz aktualnie przywoływanego klienta wyświetlacze mogą prezentować informacje związane z obsługą stanowiska – np. nazwa stanowiska, dodatkowy status.

| Element | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| Obudowa | wykonana z tworzywa sztucznego |
| Mocowanie | za pomocą uchwytu do ściany lub sufitu |
| Monitor | przekątna monitora min: 22'' rodzaj wyświetlacza: IPS TFT z podświetleniem W-LED lub równoważna czas reakcji matrycy max [msec] : 10 kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 170 poziomo / 170 pionowo (CR 10:1) jasność min [cd/m2] min: 250 kontrast min (typ.): 1000:1 naturalna rozdzielczość pracy min: 1,920 x 1,080 (FHD) |
| Terminal sterujący | Wbudowany Wbudowana pamięć: 8 GB Sieć: LAN 10/100 Porty Wejścia/Wyjścia: 1xHDMI, USB 3.0, RJ45, audio,RS232 |
| Zintegrowany system serwisowy | system internetowego przyjmowania zgłoszeń RMA infolinia 0800/0801 |
| Certyfikaty | Deklaracja CE |

3) Kiosk 22” – opis minimalnych parametrów technicznych – 5 szt

| Element | Opis parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| Obudowa | wolnostojąca z przeznaczeniem do użytkowania wewnątrz budynków odporna na akty wandalizmu, uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń konstrukcja zewnętrzna infokiosku powinna być wykonana z blachy stalowej o konstrukcji samonośnej zapewniającej sztywność obudowy konstrukcja obudowy przystosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne ruchowo – obudowa zapewniająca ergonomiczną obsługę monitor zabudowany w poszyciu obudowy, odchylony w kierunku od użytkownika o około 15o umożliwiająca dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów przez otworzenie infomatu od przodu, poprzez otwarcie panelu frontowego, zamykanego na zamki patentowe obudowa zapewnia odpowiednią temperaturę dla pracy podzespołów poprzez system wentylacyjny na froncie obudowy logo lub grafika zgodna z wymaganiami Zamawiającego kolorystyka dopasowana do wymagań Zamawiającego |
| Płyta montażowa | umożliwiająca trwałe zamocowanie do podłogi wykonana z blachy stalowej malowana proszkowo farbą poliestrową drobnostrukturową w kolorze czarnym |
| Monitor | przekątna monitora min : 22'' rodzaj wyświetlacza: IPS TFT z podświetleniem W-LED czas reakcji matrycy max [msec] : 8 kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1) jasność min [cd/m2] : 250 kontrast min (typ.): 1000:1 naturalna rozdzielczość pracy min:1080x1920@ 60 Hz |
| Nakładka dotykowa | przekątna min : 22” technologia detekcji dotyku – pojemnościowa twardość powierzchni –min 7H w skali Mohsa przejrzystość min. 90% |
| Jednostka sterująca | Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania procesora min. 1.0 GHz , uzyskujący w teście CPU PassMark min.2000 pkt http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pamięć RAM min. 4 GB Dysk twardy min. SSD 120GB Karta dźwiękowa zintegrowana Karta sieciowa zintegrowana, 10/100/1000 MBit/s Karta graficzna zintegrowana Porty I/O min. 2x USB 2.0 |
| Zasilanie | 230V, 50 Hz, pobór mocy max: 350W |
| Zintegrowany system serwisowy | system internetowego przyjmowania zgłoszeń RMA infolinia 0800/0801 |
| Certyfikaty | Deklaracja CE |

IV OPIS FUNKCJONALNY OPROGRAMOWANIA

System powinien zapewnić uporządkowanie kolejności obsługi klientów w placówce poprzez rejestrację i przydzielenie do odpowiedniej kolejki, kierowanie klienta do odpowiednich stanowisk z zachowaniem pobranego numeru kolejkowego. Wymagane jest, aby dostarczone oprogramowanie posiadało licencje bezterminowe.

Musi istnieć możliwość rozbudowy systemu kolejkowego w przyszłości o kolejne dodatkowe grupy usług wybierane z panelu dotykowego automatu biletowego, dodatkowe stanowiska obsługi przy założeniu jednej jednostki zarządzającej pracą systemu. W ramach realizacji prac należy dostarczyć oprogramowanie serwerowe do zarządzania systemem kolejkowym, aplikacje do zarządzania wyświetlaczami LCD, aplikacje do zarządzania automatem biletowym oraz aplikacje do obsługi systemu kolejowego w punktach obsługi klienta w ilości adekwatnej do posiadanych wyświetlaczy stanowiskowych.

1) Moduł dla administratora systemu

- Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu do panelu

- Dostęp do modułu poprzez interfejs www - możliwość kontroli pracy osobom odpowiedzialnym za nadzór bez konieczności opuszczania swoich miejsc pracy i instalowania dodatkowego oprogramowania

- Interfejs systemu wyłącznie w języku polskim

- Zarządzanie użytkownikami systemu oraz ich uprawnieniami

- Zarządzanie urządzeniami (wyświetlacze LCD, bileter)

- Zarządzanie kolejkami (dodawanie, usuwanie, blokowanie; definiowanie czasu pracy)

- Zarządzanie stanowiskami (dodawanie, usuwanie, blokowanie)

- Zarządzanie harmonogramami pracy,

- Zarządzanie kompozycjami wyświetlaczy, biletów, automatów biletowych

- Zarządzanie powiązaniami wyświetlaczy stanowiskowych ze stanowiskami, kolejek z wyświetlaczami grupowymi (możliwość wyświetlania stanu tylko wybranych kolejek), kolejek z zapowiedziami głosowymi (możliwość wygłaszania zapowiedzi tylko z wybranych kolejek), kolejek z automatami biletowymi (możliwość rejestrowania tylko do wybranych kolejek), kolejek ze stanowiskami

- System musi umożliwiać przydzielenie wybranych kolejek lub ich grup do każdego ze stanowisk

- System musi umożliwiać tworzenie nieograniczonej ilości kolejek i dowolnego ich grupowania

- Zarządzanie treścią wyświetlaną na poszczególnych wyświetlaczach i automatach biletowych

- Zarządzanie treścią drukowaną na biletach (np. numer klienta wraz z symbolem literowym danej kategorii, datę i godzinę wydania biletu, miejsce do którego jest kierowany posiadacz biletu – poradnia)

- Konfiguracja parametrów systemu

- Dla każdej kolejki możliwość zdefiniowania indywidualnego, jedno- lub kilku-znakowanego prefiksu z określoną ilością zer wiodących

- Możliwość zdefiniowania słownika dni wolnych od pracy

- System kolejkowy działa na serwerze i jest uruchamiany automatycznie podczas włączania serwera - system musi działać na serwerze bez konieczności jego ręcznego uruchamiania

- Możliwość stworzenia kolejek złożonych (1 bilet, wiele spraw) wraz z przebiegiem ścieżki oraz definiowaniem algorytmu przydzielania do odpowiednich stanowisk oraz wydrukowaną na bilecie listą

2) Moduł rejestracji klienta (automat biletowy)

- Konfigurowana lista obsługiwanych kolejek (stanowisk)

- Rejestracja klienta w wybranej kolejce

- Przejrzysty interfejs

- Możliwość zdefiniowania własnych kompozycji min. tło, nagłówek ekranu startowego, kolory czcionki, kolory przycisków i tekstów, wielkości przycisków, kolor komunikatów

- Wydruk biletu kolejkowego zawierającego treść zdefiniowaną przez administratora np. dowolny tekst, numer klienta, znak graficzny, data i czas wydruku, przewidywany czas oczekiwania, liczba oczekujących, kod kreskowy lub QR Code, spis dokumentów do załatwienia sprawy

- Rejestrowane statystyki wydanych biletów

- Możliwość blokowania na żądanie wydawania biletów i rejestracji pacjentów z danego automatu

- System zapewnia wydawanie biletów w godzinach pracy wskazanych przez Zamawiającego (z możliwością osobnej konfiguracji harmonogramu pracy dla każdego dnia tygodnia i dla każdej kolejki osobno)

- W systemie powinna istnieć możliwość samodzielnego określenia ilościowego lub czasowego limitu wydawania biletów do poszczególnych grup usług

- Wybieranie poszczególnych kolejek powinno być możliwe w trybie wieloekranowym (menu hierarchiczne) np. przycisk główny „rejestracja” › podmenu: „rejestracja do poradni okulistycznej”, „rejestracja do poradni chirurgicznej” itd.

- Możliwość umieszczenia przycisku „Pomoc”, po wciśnięciu którego na zdefiniowanych stanowiskach obsługi wyświetli się właściwy komunikat informujący, że osoba przy automacie biletowym potrzebuje wsparcia

- Konfigurowany układ informacji – możliwość wyświetlania dodatkowych informacji multimedialnych jak pokaz slajdów, odtwarzanie filmów, paski tekstowe w oddzielnej strefie ekranu lub w formie wygaszacza ekranu z konfigurowalnym czasem włączenia i dezaktywowanego po jego dotknięciu

3) Moduł obsługi klienta – operacje wykonywane przez obsługę stanowisk

- Aplikacja instalowana na komputerach stanowiskowych posiadanych przez Zamawiającego

- Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu - logowanie użytkowników poprzez wprowadzenie osobistego loginu i hasła umożliwiającego przypisanie danych statystycznych do pracownika lub poprzez Active Directory

- Przejrzysty interfejs

- Możliwość umieszczenia/ zadokowania okna programu terminala stanowiskowego u góry lub z boku ekranu (w postaci np. paska narzędziowego) bez zasłaniania okna aplikacji systemu medycznego – zapewniające operatorowi możliwość ciągłej i jednoczesnej pracy z obydwoma programami bez konieczności ciągłego przełączania się pomiędzy oknem systemu medycznego a oknem terminala stanowiskowego systemu kolejkowego lub korzystania z dodatkowego monitora

- Prezentacja ilości osób oczekujących (oraz osób odłożonych w trybie widoku rozszerzonego)

- Przywołanie klienta do stanowiska wg kolejności wynikającej z kolejki

- Przywołanie klienta poza kolejnością (w trybie widoku rozszerzonego)

- Wezwanie, rozpoczęcie i zakończenie obsługi realizowane 1 przyciskiem w trybie widoku standardowego – pasek narzędziowy

- Usunięcie klienta z kolejki, gdy nie zgłosił się do obsługi mimo kilku wezwań (ręcznie w trybie rozszerzonym lub automatycznie po konfigurowalnej ilości wezwań)

- Aplikacja musi służyć do wstrzymania obsługi dowolnego klienta i odesłanie go na koniec, początek lub zawieszenia jego obsługi do wezwania

- Możliwość ponownego przywołania zawieszonego klienta

- Dowolny transfer między kolejkami bez konieczności ponownego pobierania biletu przez klienta z możliwością wskazania miejsca w kolejce, do którego ma trafić (na początek, na koniec, za określonym numerem)

- Możliwość przełączania się pomiędzy usługami (np. w przypadku nieobecności pracownika obsługującego inną kolejkę)

- każde stanowisko może obsługiwać więcej niż jedna kolejkę

- Możliwość ręcznej rejestracji klienta do kolejki/poradni nawet mimo braku wpisu w terminarzu z możliwością zwiększenia priorytetu np. dla kombatantów, dawców krwi, osób niepełnosprawnych itp.

- Możliwość wywołania podglądu (w  trybie okna rozszerzonego) statystyki (ilości)  klientów oczekujących w kolejce z podziałem na pilni, stabilni, zawieszeni, z przeniesienia

- Możliwość wezwania klienta z każdej z pozostałych, nieobsługiwanych standardowo na danym stanowisku kolejek

- Możliwość wyłączenia stanowiska pracy

- Możliwość automatycznej aktualizacji aplikacji z serwera systemu kolejkowego

4) Moduł prezentacji informacji – wyświetlacze stanowiskowe LCD (obsługa wyświetlaczy stanowiskowych LCD)

- Wyświetlanie informacji o aktualnie wzywanym do stanowiska numerze

- Konfigurowany układ informacji np. nazwa poradni, nazwisko

- Możliwość włączenia pulsowania numeru na czas oczekiwania na podejście klienta do stanowiska (ułatwia to zorientowanie się, do którego stanowiska osoba wezwana powinna podejść)

- Możliwość ustawienia statusu (np. przerwa, itp.)

- Możliwość zdefiniowania i zarządzania własnymi kompozycjami wyświetlaczy (kolory czcionek, kolor tła, marginesy, obramowania)

- Dedykowana kompozycja w przypadku, kiedy stanowisko jest nieczynne

5) Moduł prezentacji informacji – wyświetlacze grupowe LCD (obsługa wyświetlaczy grupowych LCD)

- Wyświetlanie informacji o aktualnym stanie kolejek do stanowisk

- Konfigurowany układ informacji – możliwość wyświetlania dodatkowych informacji multimedialnych jak pokaz slajdów, odtwarzanie filmów, paski tekstowe w oddzielnej strefie ekranu lub naprzemiennie z ekranem wyświetlacza grupowego

- Konfigurowana ilość wyświetlanych najbliższych numerów

- Możliwość zdefiniowania i zarządzania własnymi kompozycjami wyświetlaczy (kolory czcionek, kolor tła, marginesy, obramowania)

- Wyświetlanie informacji tylko z tych kolejek, w których są osoby oczekujące

- W przypadku większej ilości kolejek, automatyczne przełączanie na strony

- Zdalny monitoring pracy wyświetlaczy w postaci aktualnego zrzutu ekranu, obciążenia procesora, zajętości pamięci RAM i dysku twardego, adresu IP, adresu MAC, uptime’u, aktualnego czasu na urządzeniu

- Możliwość zdefiniowania tygodniowego harmonogramu pracy urządzeń (automatycznego włączania [przez WakeOnLan] i wyłączania o określonej godzinie w określone dni)

6) Moduł zapowiedzi głosowej

- Nagłośnienie realizowane za pomocą głośników wbudowanych w wyświetlaczach grupowych LCD

- Dla każdej instancji zapowiedzi możliwość skonfigurowania indywidualnej listy obsługiwanych kolejek

- System generuje i odtwarza zapowiedzi słowne informujące o zaproszeniu klienta do stanowiska. Zapowiedź może zawierać numer biletu, numer stanowiska, numer pokoju lub numer piętra

- Możliwość ustawienia pełnej zapowiedzi lub gong

- Możliwość pracy w wersji offline i online

        - offline – 1 lektor z przedefiniowanymi samplami

  - online – wiele lektorów (Amazon Polly), konfigurowalne parametry zapowiedzi (głos, szybkość, odstępy)

7) Moduł statystyk

- Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu do panelu

- Dostęp do modułu poprzez interfejs www - możliwość kontroli pracy osobom odpowiedzialnym za nadzór bez konieczności opuszczania swoich miejsc pracy i instalowania dodatkowego oprogramowania

- Interfejs systemu wyłącznie w języku polskim

- Możliwość zbierania i przetwarzania danych statystycznych o pracy systemu

- Podgląd bieżącego statusu pracy stanowisk (stan, ostatnio wzywany numer, ilość obsłużonych klientów, średni czas oczekiwania, średni czas obsługi), kolejek (ilość oczekujących, ilość obsłużonych, średni czas oczekiwania, średni czas obsługi)

- Obliczanie efektywności pracy elementów systemu w wybranym czasie i w rozbiciu na godziny dla: stanowisk (średnia ilość obsługiwanych klientów, średni czas obsługi, średni czas oczekiwania), kolejek (średnia ilość obsługiwanych klientów, średni czas obsługi, średni czas oczekiwania), operatorów (średnia ilość obsługiwanych klientów, średni czas obsługi, średni czas oczekiwania), automatów biletowych (średnia ilość drukowanych biletów)

- Obliczanie sumarycznych wartości monitorowanych wskaźników w wybranym czasie i w rozbiciu na godziny dla: stanowisk (ilość obsługiwanych klientów, czas obsługi, czas oczekiwania), kolejek (ilość obsługiwanych klientów, czas obsługi, czas oczekiwania), operatorów (ilość obsługiwanych klientów, czas obsługi, czas oczekiwania), automatów biletowych (ilość drukowanych biletów)

- Możliwość przeglądania danych niezagregowanych (osobno dla każdego dnia z wybranego przedziału)

- Moduł raportów e-mailowych z możliwością zdefiniowania nieograniczonej ilości raportów dobowych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych, badających efektywność stanowisk, kolejek i operatorów w zakresie: całkowity czas pracy; liczba obsłużonych klientów; liczba osób, które zrezygnowały z obsługi; liczba osób, które czekały krócej niż 5 minut; maksymalny czas obsługi; maksymalny czas oczekiwania; procent obsłużonych klientów; procent klientów, którzy zrezygnowali z obsługi; procent osób, które czekały krócej niż 5 minut; średni czas obsługi; średni czas oczekiwania

- możliwość wydruków raportów z systemu oraz możliwość eksportowania raportów i analiz do formatu pdf i csv, do samodzielnego wykonania przez Zamawiającego

- Dostęp do logów z pracy systemu

- Statystyki muszą pozwolić na obliczenie poniższych wskaźników:

- ilość wydawania numerów w określonym przedziale dni w podziale na godziny,

- wydajność pracy poszczególnych pracowników (liczba obsłużonych klientów),

- czasy oczekiwania na obsługę,

- czasy obsługi klientów

8) Moduł eBilet

- współpraca z urządzeniami mobilnymi / smartfonami

- możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym pozycji w kolejce i przewidywanego czasu oczekiwania wraz z bieżącą aktualizacją tych informacji uwzględniającą przebieg obsługi kolejki

- informowanie wibracjami o wzywaniu do stanowiskami

- uruchomienie następuje po zeskanowaniu kodu QR z biletu „papierowego” lub automatycznie po pobraniu biletu z eAutomatu

- bezpieczna konfiguracja modułu umożliwiająca jego uruchomienie w Internecie (brak możliwości przejścia do modułów administracyjnych z Internetu)

9) Moduł eAutomat

- współpraca z urządzeniami mobilnymi / smartfonami

- uruchomienie następuje po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na automacie biletowym lub tablicy informacyjnej

- możliwość rezygnacji z biletów papierowych

- możliwość skrócenia kolejki do klasycznego automatu biletowego

- bezpieczna konfiguracja modułu umożliwiająca jego uruchomienie w Internecie (brak możliwości przejścia do modułów administracyjnych z Internetu)

10) Moduł Dashboard

- Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu do panelu

- Dostęp do modułu poprzez interfejs www - możliwość kontroli pracy osobom odpowiedzialnym za nadzór bez konieczności opuszczania swoich miejsc pracy i instalowania dodatkowego oprogramowania

- bieżący podgląd w czasie rzeczywistym wszystkich stanowisk, kolejek oraz klientów

- prezentacja w formie graficznej i tekstowej właściwości związanych z efektywnością pracy kolejek, stanowisk i operatorów (ilość oczekujących, ilość obsłużonych średni czas oczekiwania)

- możliwość wykonywania operacji na wielu klientach (wyszukiwanie, przenoszenie do innej kolejki, zmiana operatora, zmiana statusu)

V INTEGRACJA Z SYSTEMEM MEDYCZNYM

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zintegrowania dostarczanego systemu kolejkowego z posiadanym przez Zamawiającego systemem medycznym w celu kolejkowania, kierowania i przywołania pacjentów w poradniach Szpitala. System kolejkowy musi zostać zintegrowany z systemem medycznym tak, aby możliwe było:

- potwierdzenie przyjścia pacjenta w dniu planowanej wizyty oraz wyświetlenie informacji zwrotnej dla pacjenta generowanej przez system HIS (poradnia, godzina, lekarz)

- skierowanie pacjenta do Rejestracji w przypadku braku potwierdzonego statusu EWUŚ (musi istnieć możliwość zdefiniowania która kolejka do rejestracji obsługuje daną poradnie np. pacjent zostanie skierowany do kolejki „Rejestracja do poradni hepatologicznej” jeśli miał termin do „Poradni hepatologicznej” ale nie ma potwierdzonego statusu EWUŚ)

- wymuszenie przez personel Rejestracji skierowania pacjenta do Rejestracji nawet mimo potwierdzonego statusu EWUŚ np. w celu uzupełnienia skierowania

- na stanowisku Rejestracji możliwość wydruku biletu do poradni mimo braku potwierdzonego statusu EWUŚ (np. po podpisaniu oświadczenia przez pacjenta)

Dla Pacjentów będących w poradni, w celu umówienia się na wizytę

Pacjenci maja możliwość zarejestrowania się do gabinetów lekarskich w ramach poradni. W tym celu po przyjściu do poradni pacjent powinien wybrać na ekranie dotykowym automatu biletowego odpowiedni przycisk pobrać bilet kolejkowy. W pierwszej kolejności Pacjent trafia do Rejestracji, gdzie:

- obsługa przywołuje Pacjenta do stanowiska za pomocą aplikacji systemu kolejkowego i wyświetla numer obsługiwanego Pacjenta nad stanowiskiem rejestracji

- obsługa rejestruje Pacjenta na dogodny termin, korzystając do tego celu z terminarzy systemu medycznego

Jeśli istnieje możliwość, aby Pacjent został przyjęty przez lekarza w dniu rejestracji obsługa powinna wydać mu numer kolejkowy (wydruk za pomocą stacjonarnej drukarki termicznej), kierujący Pacjenta do odpowiedniego gabinetu.

Dla Pacjentów już umówionych na wizytę lekarską

Pacjent po przyjściu do poradni powinien wybrać na ekranie dotykowym automatu biletowego odpowiedni przycisk i potwierdzić swoje przybycie poprzez wpisanie swojego numeru PESEL. Tym samym system kolejkowy wysyła zapytanie do terminarza systemu, aby potwierdzić, że dana osoba jest umówiona.

- Jeśli wizyta zostanie potwierdzona pacjent otrzyma bilet kolejkowy kierujący go do odpowiedniego gabinetu lekarskiego, gdzie lekarz przywołuje Pacjenta do gabinetu i wyświetla numer obsługiwanego Pacjenta nad wejściem. Lekarz za pomocą terminarzy w systemie może umówić Pacjenta na kolejną wizytę.

- Jeśli okaże się, że w terminarzu nie widnieje pozycja rejestracji na ekranie automatu biletowego powinien pojawić się komunikat o błędzie i skierowaniu Pacjenta do rejestracji w celu wyjaśnienia.

Pozostałe wymagania integracji

- priorytetowym systemem musi być system medyczny, z którego system kolejkowy ma pobierać informacje z terminarza

- system kolejkowy nie może dokonywać żadnych wpisów do terminarzy (dostęp wyłącznie tylko-do-odczytu)

VI INNE WYMAGANIA

1) Instalacja, montaż

- montaż urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- instalacja i podłączenie urządzeń

- wykonawca wykona sieć elektryczną niezbędną do podłączenia urządzeń będących przedmiotem dostawy niniejszego postępowania

- wykonawca wykona sieć ethernet niezbędną do połączenia urządzeń będących przedmiotem dostawy niniejszego postępowania

2) Dostawa, szkolenie

- zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie systemowe i oprogramowanie zarządzająco - sterujące

- szkolenie w zakresie obsługi urządzenia i zainstalowanego oprogramowania dla administratorów

- instrukcja obsługi dotycząca eksploatacji kiosku i postępowania w przypadku awarii, wydana w języku polskim

- instrukcja dotycząca konfiguracji oprogramowania, wydana w języku polskim

4) Gwarancja

- gwarancja min. 24 m-ce

- max 4-godzinny czas reakcji od zgłoszenia usterki, awarii

- naprawa w ciągu max.24 godzin od zgłoszenia awarii poprzez serwis producenta

- wsparcie 12-miesięczne – w ramach wsparcia kwartalna aktualizacja oprogramowania (o ile zostanie wydana przez Producenta)

- Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia zdalnego dla oprogramowania systemu kolejkowego za pomocą sieci Internet

5) Dokumenty

- Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – deklaracja zgodności Oferowany sprzęt musi spełniać normę CE. Wykonawca musi dołączyć do oferty deklarację zgodności dla sprzętu z normą bezpieczeństwa CE – należy przez to rozumieć certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2087)

6) Serwis

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wdrożony Zintegrowany System Serwisowy, który w sprawny sposób umożliwia zgłoszenie awarii urządzeń oraz śledzenie statusów naprawy.

Zintegrowany System Serwisowy powinien składać się z dwóch elementów:

Internetowy system przyjmowania sprzętu do serwisu

Funkcjonalność:

- uzyskanie danych o dostarczonych produktach w szczególności o terminie ważności gwarancji

- uzyskanie informacji o elementach składowych produktu, jeżeli jest wytworzony przez oferenta

- podgląd dokonanych w trakcie eksploatacji wymian podzespołów

- podgląd dołączonych do produktu dokumentów, w szczególności certyfikatów, zaświadczeń

- uzyskanie historii awarii produktu oraz podjętych interwencji

- powiadamianie Zamawiającego drogą elektroniczną (np. e-mail) o podjętych czynnościach w ramach zarejestrowanego zgłoszenia (np. określenie terminu usunięcia usterki, określenie terminu planowanej wizyty serwisowej wraz z opisem planowanych czynności, zamknięcie zgłoszenia serwisowego)

- możliwość zgłaszania propozycji dotyczących funkcjonalności oprogramowania

- możliwość zgłaszania błędów w oprogramowaniu

- zarejestrowanie zgłoszenia reklamacyjnego

- śledzenie stanu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego od momentu zarejestrowania do jego zamknięcia

Zamawiający wymaga, aby zgłoszenia problemów technicznych były dokonywane drogą elektroniczną przez osobę odpowiedzialną i upoważnioną po stronie Zamawiającego, mającą dostęp do portalu poprzez login i hasło.

Zamawiający wymaga, aby Oferent udostępnił link do tego serwisu oraz testowy login oraz hasło dostępu wraz ze złożeniem oferty. Do oferty należy dołączyć link, login oraz hasło do testowego użytkownika systemu.

Infolinia

ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, dedykowany do obsługi zgłoszeń serwisowych

- możliwość zgłaszania usterek za pośrednictwem infolinii

- określenie usterki poprzez wybór z listy przypisanej do klawiatury telefonu (cyfry 1-9)

- weryfikacja zgłaszającego za pomocą identyfikatora uzyskanego od producenta infokiosków

- identyfikację sprzętu poprzez podanie z klawiatury telefonu numeru fabrycznego zgłaszanego urządzenia

- połączenie z konsultantem (cyfra 0)

Zamawiający wymaga, aby Oferent udostępnił numer infolinii wraz ze złożeniem oferty. Do oferty należy dołączyć informację o numerze infolinii.